## Slide 1: IDENTIFICAZIONE CON ARX E ARMAX
Francesca Colacrai
Piero Campitelli
Carmen Andreozzi
MODELLISTICA E IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI DINAMICI
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione - DII
Anno Accademico 2020/2021

## Slide 2: Abstract
Keywords
L’obiettivo di questo studio è quello di spiegare i passaggi relativi all’identificazione fatta sulle serie forniteci.
Sono stati analizzati i modelli ARX e ARMAX.
Ordine a priori, validazione, correlazione, fit, identificazione, poli-zeri, FPE, MSE.

## Slide 3: Introduzione
Si è lavorato parallelamente su MATLAB ( versione R2020b update 3) per l’identificazione su serie di dati.
Si è utilizzato, inoltre, il toolbox “System Identification”.
Per la realizzazione del seguente report si è utilizzata la versione 16.48 (21041102) di Microsoft Power Point.

## Slide 4: 1.1) Introduzione agli strumenti di laboratorio
Gli strumenti che andremo ad utilizzare in laboratorio sono i seguenti:
DAC;
ADC;
M5 StickC Plus;
VirtualBench e software di utilizzo;
Black-box;
1. DAC
2. ADC
Si tratta di un convertitore da segnale digitale ad analogico a singolo canale a 12 bit, in grado di generare segnali con tensione . Esso, infatti, lavora a bassa potenza ma garantisce alta precisione.
Si tratta di un convertitore da segnale analogico a digitale a 16 bit. Contiene anche un generatore di clock e un’interfaccia I2C. Può accettare un ingresso differenziale con tensione .

## Slide 5
1.2) Introduzione agli strumenti di laboratorio
3. M5StickC Plus
È una scheda di sviluppo portatile, open-source e compatto con una serie di risorse hardware, quali microfono, LED, infrarossi, RTC, IMU, ecc.
5. BLACK-BOX
Si tratta della scatola nera contenente il sistema incognito che dovrà essere da noi identificato, tramite l’acquisizione di coppie ingresso-uscita in fase di osservazione. A partire da queste procederemo con l’identificazione del modello matematico rappresentativo del sistema stesso.

## Slide 6
1.3) Introduzione agli strumenti di laboratorio
4. VIRTUALBENCH
È un unico strumento compatto che combina un oscilloscopio a segnali misti con analisi protocollo, un generatore di forme d'onda arbitrarie, un multimetro digitale, un alimentatore DC programmabile e I/O digitale. Il software incluso fornisce un modo interattivo di visualizzare tutte le misure in un'unica schermata.
Il collegamento può essere fatto tramite Wi-fi o cavo USB:
nel primo caso è necessario installare il software sul computer, mentre se si utilizza il cavo si aprirà direttamente la finestra del software non appena la VirtualBench viene collegata al dispositivo.

## Slide 7
1.4) Introduzione agli strumenti di laboratorio
Come prima cosa siamo andati a consultare i Datasheet del DAC e ADC per vedere i vari parametri utili all’acquisizione e generazione dei segnali tramite questi strumenti.
In particolare, abbiamo visto che una delle specifiche più importanti dell’ADC è il sampling rate, ovvero la velocità alla quale tale dispositivo acquisisce i campioni del segnale. Tale valore dipende dalla frequenza massima del segnale che si vuole misurare o generare.
Dal Teorema di Shannon-Nyquist sappiamo che un segnale può essere ricostruito accuratamente campionando con una frequenza maggiore del doppio della componente a frequenza massima del segnale stesso.
Una buona pratica è campionare dieci volte la frequenza massima per rappresentare la curva del nostro segnale.
In tal modo si ha una rappresentazione più accurata del segnale.
Supponiamo ad esempio di voler misurare un’onda sinusoidale avente una frequenza di 1KHz.
Secondo Nyquist bisogna campionare a 2KHz almeno, ma si consiglia di campionare a 10KHz.
Una volta nota la componente a frequenza massima del nostro segnale possiamo scegliere la giusta frequenza di campionamento del dispositivo ADC.

## Slide 8
1.5) Introduzione agli strumenti di laboratorio
Inoltre, il più piccolo cambiamento nel segnale rilevabile dal nostro dispositivo ne rappresenta la risoluzione, in termini di numero di bit che l’ADC utilizza per rappresentare il segnale.
Dal datasheet abbiamo visto che il nostro ADC ha una risoluzione a 16 bit, quindi, è in grado di fornire un’onda sinusoidale dall’aspetto pulito, mentre quella del DAC è di 12 bit.
Il sampling rate, invece, può variare da 8 a 128 SPS (samples per seconds) come si osserva in figura:
Per quanto riguarda quello del DAC, esso non è presente nel datasheet.
Pertanto, abbiamo utilizzato il generatore d’onda e l’oscilloscopio integrati nella VirtualBench che andremo ad analizzare.

## Slide 9
1.5) Introduzione agli strumenti di laboratorio
L’interfaccia con cui si presenta il software per l’utilizzo della VirtualBench è il seguente:
Si osserva che sono presenti tutti i componenti contenuti nella VirtualBench, in particolare quelli che interessano a noi:
Oscilloscopio (schermata centrale);
Generatore di funzione (in alto a destra).

## Slide 10
1.5) Introduzione agli strumenti di laboratorio
Da notare che per misurare la frequenza di un segnale non è necessario ad esempio un frequenzimetro digitale, ma la si può ricavare osservando la schermata relativa all’oscilloscopio, in alto, dove è presente la dicitura «Time/Div»:
si tratta di un selettore della Base dei Tempi opportunamente calibrato in secondi-millisecondi-microsecondi-nanosecondi.
Per determinare una forma d’onda intera si deve considerare la distanza tra l’inizio e la fine, o meglio, tra due apici adiacenti. Conoscendo il numero di quadretti da essa e il valore del selettore si riuscirà a determinare la frequenza.
Le regole sono riportate in basso:

## Slide 11
1.5) Introduzione agli strumenti di laboratorio
Quando la VirtualBench viene collegata al dispositivo, viene automaticamente aperta l’interfaccia appena mostrata in foto.
Come secondo step bisogna cliccare il pulsante della barra di controllo principale «Auto» nella sezione «Setup».
In tal modo, l’oscilloscopio viene configurato con l’opportuna base dei tempi. In ogni caso, si può modificare la scelta a piacere.
Analizzati gli strumenti che andremo ad utilizzare bisogna capire come effettuare tra di loro i vari collegamenti.
Sappiamo che tale VirtualBench permette di collegare i vari dispositivi tra loro e con essa tramite delle «sonde», alle quali possono essere aggiunti i cosiddetti cavi «jumper», uno per ciascun polo.

## Slide 12
1.6) Introduzione agli strumenti di laboratorio
Abbiamo fatto diverse prove per la generazione di diverse forme d’onda:
Onda sinusoidale;
Onda quadra;
Onda triangolare.
Dopo aver preso confidenza con tale strumento, abbiamo cercato di capire come collegare il DAC alla VirtualBench per generare diverse onde sinusoidali e verificare la frequenza massima del segnale che il DAC è in grado di acquisire, dal momento che tale informazione non è presente nel Datasheet come già anticipato.
Ricordiamo che il DAC è in grado di generare tensioni nell’intervallo , quindi setteremo l’ampiezza dell’onda sinusoidale su tale valore, nel pannello relativo al generatore di funzione, con un valore medio pari a .

## Slide 13
1.6) Introduzione agli strumenti di laboratorio
Il risultato è riportato in figura:

## Slide 14
1.6) Introduzione agli strumenti di laboratorio
Una volta stabilita la frequenza massima che il DAC è in grado di acquisire, passiamo all’ADC e cerchiamo di capire qual è la massima frequenza che è in grado di acquisire.
Ricordiamo che l’ADC ha un sample rate di partenza di 8 Sps, il quale può essere aumentato fino a 128 Sps, come mostrato nell’estratto del datasheet di pag 8., andando a modificarne il registro.
Questo viene fatto su UIFlow con il codice seguente:

## Slide 15
1.6) Introduzione agli strumenti di laboratorio
L’ADC campiona la sinusoide generata dal generatore di funzione, ma avendo aumentato il sample rate, si osserva dal datasheet che la risoluzione passa da 16 bit a 12 bit, pertanto ci aspettiamo che le ampiezze campionate dal dispositivo non sono quelle massime ma inferiori.
Procediamo, quindi, con la generazione di sinusoidi di frequenze crescenti ed effettuiamo il campionamento tramite ADC per ciascuna di esse come anticipato.
Per fare ciò realizziamo un codice